## Slide 1: REPREZENTAREA ȘI CARACTERIZAREA IMAGINILOR

## Slide 2: I. Reprezentarea imaginilor
Tehnicile de procesare a imaginilor digitale sunt dezvoltate pentru:
  imagini binare
  imagini monocrome
  imagini color
Imaginile sunt reprezentate prin matrice, fiecare poziție fiind numit pixel.
Proprietatea unei imagini de a fi monocromă sau color este dată de caracteristicile luminii.
Dacă lumina este acromatică, singurul atribut este intensitatea - imaginea este monocromă.
Lumina cromatică este percepută de senzori astfel: 65% sunt sensibili la lumina roșie, 33% la verde și 2% la albastru. Deci culorile sunt combinații de culori primare: roșu, verde și albastru. Culorile primare produc culorile secundare magenta (roșu + albastru), cyan (verde + albastru) și galben (roșu + verde). Modelele hardware cele mai folosite sunt:
  RGB pentru monitoare color și camere video,
  CMY sau CMYK pentru imprimarea color,
  HSI care corespunde îndeaproape modului în care ochiul percepe și interpretează culorile.

## Slide 3: Modelele RGB și CMY/CMYK
RGB – culorile sunt descompuse în componentele primare roșu, verde și albastru. Presupunem valorile fiecărei componente spectrale normalizate.
CMY - culorile sunt caracterizate prin componentele secundare
Culoarea negru este caracterizată de în CMY (adică (0,0,0) în RGB) dar, pentru imprimare este adăugată o a patra culoare, negru, obținînd modelul CMYK.

## Slide 4: Modelul HSI
H este un atribut care descrie o culoare „pură” (ex: galben, portocaliu, roșu)
S caracterizează saturația - cantitatea de lumină albă prezentă în culoarea „pură” (culorile pure sunt complet saturate, în timp ce restul – de exemplu culoarea roz – au un grad de saturație mai mic, invers proporțional cu cantitatea de lumină albă prezentă în culoarea „pură” roșu);
I este intensitatea acromatică
Transformarea RGB HSI

## Slide 5: Reprezentarea matriceală
O imagine digitală monocromă - funcție bidimensională
, , , numărul de niveluri de gri
O imagine digitală color este un vector cu componente matrice, fiecare componentă indicînd gradul de luminozitate al fiecărui pixel în banda de culoare corespunzătoare. În RGB: ,

## Slide 6: Reprezentarea liniarizată, prin vectori
Tehnicile de procesare a imaginilor digitale implică procesări 2-D, dar și procesări uni-dimensionale. În cea de a doua situație, întîlnită în special atunci cînd imaginile sunt privite ca realizări ale unor procese aleatoare, imaginile sunt reprezentate ca vectori obținuți prin liniarizarea matricei / matricelor din reprezentarea 2-D standard.
Liniarizarea - la nivel de coloană, respectiv linie.
Pentru (coloană)
Fie (1 pe poziția m) vector cu M elemente.
- cea de a m-a coloană din .

## Slide 7
Fie cu linii și coloane:
Matricea liniarizată pe coloane / transformarea inversă